## Slide 1: Implementación de una estación gsm de bajo coste.
Alberto Palomo Alonso.
Krupskaya del Cisne Quinche.

## Slide 2: Componentes del sistema
Raspberry Pi 3 B+.
Fuente de alimentación Raspberry Pi 3 B+.
BladeRF X40.
Tarjeta SD (8 GB).

## Slide 3: ESQUEMA DE LA ESTACIÓN GSM.

## Slide 4: Pasos de instalación.
Descarga de la imagen Raspbian-buster.
Formatear la tarjeta SD para una partición (FAT32).
Configurar el forzado de detección de monitor. (config.txt -> HDMI_HOTPLUG)
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 5: Pasos de instalación.
Conectar la Raspberry a internet.
Lanzar un SSH a la dirección privada de la Raspberry.
Programar desde fuera de la Raspberry.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 6: Pasos de instalación.
Comprobar que la BladeRF está conectada. (dmesg)
Descargar y compilar el código fuente.
Instalar el firmware de NUAND x40 BladeRF.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 7: Pasos de instalación.
Actualizar la Rasberry. (apt-get update & upgrade)
Instalar: apache2, php, telnet, git, libgsm1, cmake, automake, libusb-1.0-1.
Instalar dev y dbg en caso de que haga falta.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 8: Pasos de instalación.
Descargar y compilar YateBTS.
Corregir los errores de incompatibilidad de C++.
Iniciar la interfaz WEB del servidor apache NIB.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 9: Pasos de instalación.
Entrar a 192.168.0.10/nib desde un navegador.
Configurar la operabilidad (Banda de 900, c0 = 75, atenuaciones= 35 dB, MCC = 001, MNC = 01)
Permitir cualquier suscripción (añadir ‘.*’ al path).
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 10: Pasos de instalación.
Activar los servicioes GSM y GPRS en la pestaña TAPPING.
Desactivar el Firewall y poner un IP.MaxCount de bajo valor.
Configurar la NAT de la Raspberry con tablas IP.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 11: Pasos de instalación.
Crear un archivo autobooteable.
Añadir el comando al archivo autobooteable: yate –s.
Comprobar que se lanza el mensaje:
MBTS Ready.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 12: Pasos de instalación.
Activar la búsqueda de puntos de acceso.
Conectarse a 00101.
Recibir tu número público por SMS.
1 - Instalación del sistema operativo raspbian-buster.
2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
3 - instalación de dependencias.
4 – instalación de yatebts.
5 – configuración del servidor apache.
6 – configuración del dispositivo (ms).

## Slide 13: Video
[Mostrar el video grabado]

## Slide 14: Demostración en público.
1 – Apagar la red WiFi.
Es necesario apagar la red WiFi para poder observar todo lo que ofrece este servicio.
Conexión de datos 2G: GPRS.
Servicio de llamadas 2G: GSM.
Servicio de numeración interno.
Servicio de mensajería corta (SMS).

## Slide 15: Demostración en público.
1 – Apagar la red WiFi.
2 – Desactivar conexión automática.
Posibles rutas:
Ajustes -> Buscar ( GSM ) -> Modo de red = 2G -> Operadores de red -> Buscar redes.
Ajustes -> Conexión -> Redes móviles -> Modo de red = 2G -> Operadores de red -> Buscar redes.
Ajustes -> Operador -> Automático = OFF.

## Slide 16: Demostración en público.
1 – Apagar la red WiFi.
2 – Desactivar conexión automática.
3 – Recibir el mensaje con tu número.
Apunta bien tu número de teléfono interno para esta nueva red GSM, será con el que te van a llamar y enviar SMS.

## Slide 17: Demostración en público.
1 – Apagar la red WiFi.
2 – Desactivar conexión automática.
3 – Recibir el mensaje con tu número.
4 – Buscar algo en Google con los datos móviles.
Observar que existen datos móviles.
Intentar ver un vídeo.

## Slide 18: Demostración en público.
1 – Apagar la red WiFi.
2 – Desactivar conexión automática.
3 – Recibir el mensaje con tu número.
4 – Buscar algo en Google con los datos móviles.
5 – Llamar a alguien que de su nuevo número público.

## Slide 19: MUCHAS Gracias
IMAGEN:
https://github.com/iTzAlver/Raspbian-Buster-YateBTS/source.img.
GRACIAS A:
Gonzalo Corral por su ayuda en la instalación de enlaces rotos u obsoletos y por su ayuda en la modificación del código fuente.

## Slide 20: MUCHAS Gracias
YateBTS:
https://github.com/ctxis/yate-bts
Tutorial (faltan algunos matices):
https://blog.strcpy.info/2016/04/21/building-a-portable-gsm-bts-using-bladerf-raspberry-and-yatebts-the-definitive-guide/
BladeRF-cli:
https://github.com/Nuand/bladeRF